## Slide 1: Kattoliiton koulutuspäivä 2013 Messukeskus 5.2.2013
TOIMIVAT KATOT 2013
Pekka Järvinen
Katepal Oy

## Slide 2: Yleistä
Valmisteluun vaikuttaneita rinnakkaisprojekteja
  RIL 107-2012
  Kattoliitto
    Bitumikateluokitus, täsmennyksiä 2012
    Aluskateluokitus, täsmennyksiä 2012
    Yläpohjarakenteiden höyrynsulkuluokitus ja ohje 2012
    PVC –kateluokitus 2012
  Rakennustietosäätiö
    RT 85-10562 (1995) Kate sileästä ohutlevystä (uusittavana)

## Slide 3
Loivat katot
  Bitumikatteiden käyttöluokitus muuttunut
    VE20 käyttöluokka poistettu (huomioitu RIL 107:ssä)
  Bitumikatteiden tuoteluokitus muuttunut
    TL4 tuoteluokka poistettu (huomioitu RIL 107:ssä)
  PVC – katteiden luokitus
    Täysin uusi luokitus (huomioitu RIL 107:ssä)
  Höyrynsulkuluokitus ja ohjeet (huomioitu RIL 107:ssä)
    Yläpohjarakenteessa merkitys suurimmillaan

## Slide 4
  Lämmöneristysalustojen vaatimuksia tarkennettu
    (huomioitu RIL 107:ssä)
  Profiilipelti yläpohjan kantavana rakenteena
    Suositeltavaa on käyttää profiilipellin päällä höyrynsulun alustana riittävän lujuuden omaavaa rakennuslevyä, johon voidaan tehdä lämmöneristeiden ja vedeneristeen kiinnitykset (esim. vaneri) (huomioitu RIL 107:ssä)
    (aiheuttanut jonkin verran keskustelua)

## Slide 5
  Erityiskohdat, tarkennuksia detaljitason ohjeisiin
  Lähes kaikki detaljipiirrokset uusitaan, huomioidaan esim. kiristyneet lämmöneristevaatimukset ja höyrynsulkujen liitokset, sekä käydään läpi muutkin yksityiskohdat. Mm:
    Pellitykset
    Liikuntasaumat
    Lävistykset ja läpiviennit
    Kattokaivot
    Sadevesiviemärit
    Kermien kiinnitykset pystypintoihin
    Räystäät

## Slide 6
Bitumikermien käyttöluokat
Nyt käyttöluokkia 3 ja katerakenneyhdistelmiä 6 aiemmin käyttöluokkia oli 4 ja rakenneyhdistelmiä 10
Entinen VE 20 käyttöluokka poistettu (sisältyy VE40 käyttöluokkaan)
  Mikäli katteessa on eri tuoteluokan kermejä, suositellaan pintakermiksi ominaisuuksiltaan parempaa kermiä.
  Mineraalivilla-alustalla aluskermoiksi suositellaan TL2-tuoteluokan kermiä (tuotteen puhkaisu- ja repäisylujuuden tulee olla riittävä asennuksen askelkuormia ja tuulikuormien aiheuttamaa kiinnikkeiden repäisyrasitusta vastaan).
  Kevyesti liikennöidyillä, vain henkilöliikenteen kuormittamilla terasseilla ja parvekkeilla voidaan vedeneristys mitoittaa käyttöluokkaan VE80, mikäli rakenne on helposti tarkastettavissa/avattavissa.
  Pihatasoilla, joissa on ajoneuvoliikennettä ja/tai ne ovat myöhemmin vaikeasti korjattavia, tulee käyttää käyttöluokan VE80R katerakennetta.
Katerakenne | VE 40 | VE 80 | VE 80R
TL1 TL3 + TL2 TL2 + TL2 TL2 + TL1 TL2 + TL2 + TL2 TL2 + TL2 + TL1 | X X X X X X | X X X X | X X

## Slide 7
Bitumikermien tuoteluokkavaatimukset
Tuoteluokat TL1, TL2 ja TL3
TL1 = pintakermi, joka käy yksikermikatteeksi tai vaativien rakenteiden pintakermiksi
TL2 = alus- tai pintakermi lähes joka paikkaan
TL3 = aluskermi käy vain VE40 käyttöluokkaan. Vaatimustaso entisten TL4 ja TL3 luokkien väliltä. Käytännössä pitää olla joustava tukikerros (esim. polyesterihuopa, lasihuovan repäisylujuus ei riitä) ja bitumimassan elastista (esim. SBS-kumi), mutta voi olla kevyempi kuin entinen TL3 –luokan kermi.
Entinen TL4 poistettu

## Slide 8
PVC-kateluokitus
Täysin uusi luokitus
Julkaistaan laajempana kokonaisuutena Kattoliiton kotisivuilla 2013
Tuoteluokkia on 2 (PVC1 ja PVC2)
Nykyisin pääosin käytössä PVC2 –luokan kermit
Käyttöön ja suunnitteluun liittyviä vaatimuksia
  Katon (eli lappeen) vähimmäiskaltevuus 1:40 (jiirin pohja voi olla 1:60)
  Katto on suunniteltava ja tehtävä samalla tavalla tuulettuvaksi kuin muutkin kermikatteet
  Hitsaussauman leveys 40 mm (hitsauslaite, kuumailmapuhallin), sauman minimileveys 20 mm (erikoiskohdat tehdään käsin hitsaten)
Tuoteluokkien tekniset erot PVC1 PVC2
  Vetolujuus, N/50mm 750 500
  Sauman vetolujuus, N/50mm 750 500
  Puhkaisulujuus (dynaaminen), mm 600 400
  Minimipaksuus, mm 1,5 1,2

## Slide 9
Ilman- ja höyrynsulku
Yläpohjien höyrynsulkuluokitus ja –ohje julkaistaan laajempana Kattoliiton kotisivuilla 2013 (aiheuttanut jonkin verran keskustelua)
Yläpohjarakenteissa paine-ero on rakennuksessa suurimmillaan
Lähes vaakasuorissa kattorakenteissa ei synny yhtä voimakkaita pystyvirtauksia kuin seinissä, joten kuivuminen ei aina tapahdu yhtä hyvin
Erityisesti vaakapinnoilla (kuten yläpohjarakenteet) höyrynsulun alustan sileyteen ja tasaisuuteen tulee kiinnittää huomiota
Käytännössä käytettävän materiaalin asennettavuuteen ja tiivistettävyyteen tulee kiinnittää enemmän huomiota kuin vesihöyryn läpäisyarvoon
Samoin työaikaisten rasitusten kestävyys (puhkaisu-, veto- ja repäisylujuus) on tärkeä varsinkin, jos/kun hyörynsulun päällä joudutaan työnaikana liikkumaan

## Slide 10
Profiilipelti tai muu epätasainen pinta kantavana rakenteena
(aiheuttanut jonkin verran keskustelua)
Ennen höyrynsulun asentamista päälle pitää asentaa tasaava levymäinen rakenne (esim. vaneri, OSB –levy, mineraalivilla tai muu tarkoitukseen sopiva jäykkä eristyslevy)
Suositeltavaa on käyttää riittävän lujuuden omaavaa rakennuslevyä (esim. vaneri), joka kiinnitetään profiililevyyn rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti
  Höyrynsululla on sileä ja tasainen alusta
  Höyrynsulku voidaan kiinnittää levyyn luotettavasti (esim. bitumiliimaus)
  Läpivientien tiivistys höyrynsulkuun on helpompaa ja varmempaa
  Höyrynsulun vaurioitumisriski työn aikana vähenee oleellisesti
  Lämmöneristeiden ja vesikatteen mekaaniset kiinnitykset levyyn
    Kiinnityskohdan tiiviys parempi, kun alla on tukeva alusta
    Vältetään turhia kiinnikkeiden reikiä (joita syntyy paljon, jos joudutaan etsimään profiilin harjanteita)
  Kokemusten perusteella työnaikaiset olosuhteet paranevat
    Liikkuminen katolla on helpompaa
    Höyrynsulkua voi käyttää työnaikaisena vedeneristeenä
    Lämmöneristeiden ja vedeneristeen asennukset nopeutuvat
  Koko rakenteen tiiveys paranee

## Slide 11
Lämmöneristyslevy alustat
(aiheuttanut jonkin verran keskustelua)
Lämmöneriste vedeneristeen alustana joutuu erilaisten kuormitusten alaiseksi
  Sisäpuolisia rasitustekijöitä ovat lämpötila ja sisäilman suhteellinen kosteus
  Ulkopuolisena rasitustekijänä mekaaninen kuormitus
Puristuslujuuden mukaan ne jaetaan kolmeen eri rasitusluokkaan
  R2, normaali (esim. tavanomaiset asuin- ja tsto rakennukset/tilat)
  R3, raskas (esim. tavanomaiset teollisuus rakennukset/tilat)
  R4, erittäin raskas (esim. poikkeuksellisen raskaiden olosuhteiden kuormittavat teollisuus- tai muut tilat, joissa on korkea lämpötila ja/tai suhteellinen kosteus)
Entinen luokka R1, jolla oli heikon puristuslujuus (20/40) on poistettu
Rasitusluokka | Pohjakerros teräspoimulevyn päällä | Ala- ja välikerrokset | Pintakerros
R2 | > 50 kPa | > 30 kPa | > 50 kPa
R3 | > 50 kPa | > 50 kPa | > 60 kPa
R4 | Mitoitetaan aina tapauskohtaisesti |  | 

## Slide 12
Lamellivillat
(aiheuttanut jonkin verran keskustelua)
Tulossa rakenteisiin levymäisten villojen rinnalle (tai tilalle)
Puristuslujuus parempi kuin levymäisillä mineraalivillaeristeillä
Leveys 200-300 mm
Pituus 1500-3000 mm
Korkeus/paksuus 300-600 mm

## Slide 13
Käännettyjen kattojen ja rakenteiden lämmöneristeet
Pääosin näissä on käytetty XPS-levyjä, mutta muidenkin levyjen käyttö on mahdollista, mikäli tuote täyttävät asetetut vaatimukset
1) Vesikatoilla, mikäli siellä ei ole poikkeuksellisia kuormituksia, puristuslujuus voi olla alhaisempi, mutta materiaalin kosteustekniset arvot pitää silloinkin täyttyä
Ominaisuus | Testaus-menetelmä | Tulos (vähimmäisvaatimus) ja luokka | Yksikkö
Lujuusominaisuudet |  |  | 
Puristuslujuus Pitkäaikaiskuormitus | EN 826 EN 1606 | 300, CS(10\Y)300 1) 100, CC(2/1,5/50)100 | kPa kPa
Kosteustekniset ominaisuudet |  |  | 
Veden imeytyminen (upotuskokeessa) Veden imeytyminen (diffuusiolla) Jäätymis-sulamis- kestävyys | EN 12087 EN 12088 EN 12091 | < 0,7, WL(T)0,7 < 3, WD(V)3 < 1, FTCD1 | % % %

## Slide 14
Loivien kattorakenteiden yksityiskohdat
(huomioitu RIL 107:ssä)
Detaljeista tarkennettuja ohjeita, mm:
Kattokaivot
  Kaivot kattoalueen alimpaan kohtaan
  Voidaan tehdä ilman erillistä 20 mm syvennystä
  Kaivo kiinnitettävä luotettavasti rakenteisiin
  Kaivo/poistoputki on liitettävä tiiviisti myös höyrynsulkuun
  Ylösnostot
  Ylösnostoja ei tarvitse pellittää alas asti
  Korkeiden ylösnostojen kiinnitykseen tarkempia ohjeita
  Liikuntasaumat
  Vältettävä turhien liikuntasaumojen tekemistä vesikatteeseen, mahdollista joustavilla katemateriaaleilla

## Slide 15
Jyrkät katot
  Ei kovin suuria muutoksia Toimivat Katot 2007 - julkaisuun
  Jyrkkien kattojen ohjeissa kiinnitetty huomiota mm. seuraaviin asioihin
    Aluskatteet (aiheuttanut jonkin verran keskustelua)
    Minimikaltevuudet (aiheuttanut jonkin verran keskustelua)
    Rakenteen tuuletus
    Läpivientien yksityiskohtiin
    Eri materiaalien yksityiskohtaisiin asennusohjeisiin

## Slide 16
  Aluskateluokitus (huomioitu RIL 107:ssä)
      Luokittelu käyttötavan mukaan AKK ja AKV
        AKK = kiinteälle alustalle asennettava aluskate
        AKV = vapaasti asennettava (”roikkuva”) aluskate
        Numerolla 1 ja 2 ilmaistaan vaatimustaso (esim. AKK1 vastaa lähes TL2-luokan ja AKK2 entistä TL4-luokan bitumikermiä)
      Jaottelu muovi- ja bitumipohjaisiin aluskatteisiin
      Diffuusioavoimet aluskatteet käsitelty erikseen
      Antikondenssipintaisia aluskatteita ei tulisi käyttää kiinteällä alustalla (aiheuttanut jonkin verran keskustelua)

## Slide 17
Eri katteiden minimikaltevuuksia
(huomioitu RIL 107:ssä) (aiheuttanut jonkin verran keskustelua)
Katemateriaali | Minimikaltevuus
Bitumikatteet: Kolmiorimakate, perinteinen ilman aluskermiä Kolmiorimakate, aluskermillä (AKK) Kattolaattakate, aluskermillä (AKK) Tiivissaumakate | 1:3 1:10 1:5 1:10 - 1:80
Metallikatteet: Muotolevykate, aluskatteella (AKV) Poimulevykate, aluskatteella (AKV) Pystysaumakate, aluskatteella (AKV) Saumattu teräskate, umpilaudoitus ja aluskermi (AKK) Saumattu teräskate, aluskatteella (AKV) Saumattu teräskate, ilman aluskatetta | 1:4 1:4 – 1:6 1:6 1:10 1:7 1:3
Tiilikatteet: Betonikattotiilet, aluskatteella (AKV) Betonikattotiilet, umpilaudoitus ja aluskermi (AKK) Savikattotiilet, aluskatteella (AKV) Savikattotiilet, umpilaudoitus ja aluskermi (AKK) | 1:4 1:5 1:3 1:4
Muut katteet: - Aaltolevykatteet, aluskatteella (AKV) | 1:4

## Slide 18: Pihakannet, terassit ja parvekkeet
Yleistä
- Vedeneristysten kallistukset tulisi tehdä kantavalla rakenteella tai sen päälle tehdyllä kallistusvalulla
- Lämmöneristetty liikennöity pihakansi tai vastaava rakenne tulee toteuttaa aina käännettynä rakenteena
- Suljettu rakenne on erittäin riskialtis, minkä vuoksi se soveltuu vain poikkeustapauksissa edes liikennöimättömiin piha- tai terassirakenteisiin ja vaatii aina erityissuunnittelua

## Slide 19
  Lämmöneristetyt liikennöidyt tasot ja pihakannet
    Käytännössä aina käännetty rakenne
    Käyttöluokka VE 80R tai VE 80
    Lämmöneristeiden alle aina hyvä salaojituskerros, käytännössä salaojamatto tai -levy
    Ns. ”kaukalo”-periaate ylösnostoissa
    Liikuntasaumoja vältettävä; tarvittaessa suunnitellaan aina erikseen
    Ei suositella uritettuja eristyslevyjä
  Lämmöneristetyt terassit ja parvekkeet
    Yleensä käännetty rakenne
    suljettu rakenne mahdollinen , mutta ei suositeltava (riskialtis rakenne)
  Kylmät rakenteet
    Käyttöluokka VE 80R tai VE 80
    Rakenteen käyttötarkoitus ja pintakerrokset huomioitava valittaessa vedeneristyskermejä

## Slide 20: Jäseniltä tulleita kommentteja
  Yhteensä 11 kpl (8 eri jäsenliikkeestä)
  Aiheittain
    Höyrynsulut 3
    Lämmöneristeet 2
    Tiilikatot 2
    Bitumikermiasennukset 2
    Käännettyrakenne 1
    Aluskatteet 1
    Katon huolto/takuu 1
    Lumieste 1
    Siltaeristykset 1
    + muutamia kirotusvirhe korauksia